PRILOGA 7: OKVIRNI SEZNAM INTERVENCIJSKIH DEL

Pri naročanju del mora pooblaščen upravnik stanovanja upoštevati ''Standarde vzdrževanja stavb in stanovanj'' določenih v ''Pravilniku o standardih vzdrževanja stavb in stanovanj Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11 ''.

Intervencijsko delo je delo, kjer je potrebno takojšnje ukrepanje v primerih, ko je delo nujno in neodložljivo ter mora biti interventno izvedeno za zavarovanje ljudi in premoženja.

Okvirni seznam intervencijskih del:

- Puščanje vodovodnega sistema v stanovanju iz razlogov:

- počena cev za vodo (zamakanje na tleh, steni, stropu) (zamenjava cevi in delna obdelava mesta poškodbe do te mere, da nadaljevanje sanacije lahko počaka iz vidika normalnega bivanja)

- zamakanje okrog odtočnih cevi ali sifona (zamenjava cevi in delna obdelava mesta poškodbe do te mere, da nadaljevanje sanacije lahko počaka iz vidika normalnega bivanja)

- okvarjene raztezne posode v sanitarnem sistemu

- okvarjenega vodomera za vodo

- puščanje ventila na vodovodni inštalaciji (npr. stenski zaporni ventil……)

- pokvarjena armatura (voda teče, kljub zaprti pipi)

- Sistem za ogrevanje prostorov:

- okvara ogrevalne naprave v zimskem času (puščanje, nedelovanje….)

- okvara ogrevalne naprave ne glede na letni čas v primeru, da se z napravo ogreva tudi sanitarna voda (puščanje, nedelovanje….)

- zamenjava okvarjene raztezne posode v ogrevalnem sistemu

- puščanje ventila na ogrevalu

- puščanje ogrevala (potrebna zamenjava)

- Plinska instalacija:

- puščanje plina od plinske ure dalje (oz. pred in za uro v stanovanju),

- Elektro inštalacija:

- kratek stik na elektro inštalaciji

- okvara glavnih varovalk ali varovalk v omarici stanovanja

- udar strele in posledično prekinjen električni tok

- Zamakanja zaradi zunanjih dejavnikov (ob oknih, madeži na zunanji steni ali stropu, puščanje strehe….)

- Gradbena konstrukcija:

- odpadanje ometa iz stropa ali stene (če gre za večjo količino - najnujnejša odstranitev, v primeru da predstavlja nevarnost – ostalo preko naročilnice)

- poškodbe nosilne gradbene konstrukcije (absolutno je to interventno, to mora izvesti upravnik zgradbe)

- Ostalo:

- razbitje stekla na oknu ali balkonskih vratih (zunanje površine, kot posledica neravne nesreče ali drugih zunanjih dejavnikov, ki niso odvisni od najemnika)

- pokvarjen mehanizem za odprtje ali zaprtje balkonskih vrat (nezmožnost odklepanja ali zaklepanja……)

- poškodba vhodnih vrat (vlom, nezmožnost odklepanja ali zaklepanja zaradi pokvarjenega mehanizma……)

- kakršna koli škoda v stanovanju, ki vpliva na življenjsko ogroženost stanovalcev

- kakršna koli škoda ali pojav, ki povzroči bistveno poslabšanje življenja v stanovanju (živali v termoizolaciji v mansardnem stanovanju……)

- vgradnja detektorja ogljikovega monoksida

Stanovanjski sektor

Ljubljana, december 2020